## Slide 1


POSVET
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
KGZS, Ljubljana, 24. oktober 2019
mag. Nataša Vodopivec
Ministrstvo za okolje in prostor
gp.mop@gov.si

## Slide 2: MOŽNE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
predelava primarnih kmetijskih pridelkov
predelava gozdnih lesnih sortimentov
prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
vzreja in predelava vodnih organizmov
turizem na kmetiji
dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki
predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela
svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo
socialno varstvo

## Slide 3: PRAVNE PODLAGE
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15; splošna emisijska uredba)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15)

## Slide 4: PRAVNE PODLAGE
POSEBNI PREDPISI (predpisi, ki posamezna vprašanja za posamezno vrsto naprave ali posamezno vrsto odpadne vode urejajo drugače - informativni seznam):
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17)
+ spremembe in dopolnitve v medresorskem usklajevanju
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07)

## Slide 5: PRAVNE PODLAGE
POSEBNI PREDPISI (predpisi, ki posamezna vprašanja za posamezno vrsto naprave ali posamezno vrsto odpadne vode urejajo drugače - informativni seznam):
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/07)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04 - ZVO-1)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 07/00 in 41/04 - ZVO-1)
lahko tudi druge, glede na dejavnost v izvajanju

## Slide 6: ODPADNA VODA
odpadna voda: je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali vode; odpadna voda je lahko komunalna ali industrijska ali padavinska odpadna voda
  komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih, ali odpadna voda, ki nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu

## Slide 7: ODPADNA VODA
  komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda in so izpolnjeni predpisani pogoji:
    nastaja v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v prilogi splošne emisijske uredbe
    nastaja kot industrijska odpadna voda, za katero iz posebnega predpisa, ki posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju tovrstne industrijske odpadne vode ureja drugače, izhaja, da se za te industrijske odpadne vode ne uporablja ali
    nastaja kot industrijska odpadna voda v napravi, za katero iz posebnega predpisa, ki posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode iz tovrstne naprave ureja drugače, izhaja, da se za industrijske odpadne vode iz te naprave ne uporablja;

## Slide 8: ODPADNA VODA
  Industrijska odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi; industrijska odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti, mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če gre za komunalno ali padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na območju iste naprave, in se pomešane odpadne vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode, odpadna voda, ki se zbira in odteka s površin objektov ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko prišlo do onesnaženja površin, hladilna odpadna voda in biološko razgradljiva industrijska odpadna voda iz naprave, v kateri poteka določena vrsta dejavnosti (iz UWWTD)

## Slide 9: ZAHTEVE ZA ODPADNO VODO
pred odvajanjem v okolje (posredno v podzemne vode ali neposredno v površinske vode) je treba zagotoviti, da mejne vrednosti emisij niso presežene
če je območje opremljeno z javno kanalizacijo:
  za komunalno odpadno vodo obvezno odvajanje v javno kanalizacijo (razen če so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje izjeme, tj. kanalizacijski priključek daljši od 100 m, priključitev tehnično neizvedljiva ali nesorazmerni stroški glede na koristi za okolje)
  za industrijsko odpadno vodo odvajanje v javno kanalizacijo, če je to tehnično mogoče in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje in je zmogljivost te čistilne naprave enaka ali večja od 2.000 PE; pred odvajanjem v javno kanalizacijo mora biti zagotovljeno doseganje mejnih vrednosti emisij za odvajanje v javno kanalizacijo (predčiščenje v industrijski čistilni napravi)

## Slide 10: ZAHTEVE ZA ODPADNO VODO
če je območje opremljeno z javnim kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo (tj. manjšo od 2.000 PE):
  za industrijsko odpadno vodo zbiranje in odvajanje po javni kanalizaciji, če je komunalna ali skupna čistilna naprava, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje, enaka ali večja od 200 PE, in so izpolnjeni pogoji, da
    dnevna količina industrijske odpadne vode pri največji zmogljivosti obratovanja te naprave ne presega 5 % dnevne količine odpadne vode, ki se čisti na tej mali komunalni čistilni napravi, in hkrati skupna dnevna količina industrijskih odpadnih voda pri največji zmogljivosti obratovanja naprav, priključenih na to malo komunalno čistilno napravo, ne presega 5 % dnevne količine odpadne vode, ki se čisti na tej mali komunalni čistilni napravi ali
    sta vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priloženi mnenji upravljavca javne kanalizacije in male komunalne čistilne naprave, da industrijska odpadna voda iz te naprave ne bo škodljivo vplivala na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje male komunalne čistilne naprave in da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotujeta

## Slide 11: ZAHTEVE ZA ODPADNO VODO
če območje ni opremljeno z javno kanalizacijo:
  za komunalno odpadno vodo zbiranje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi, ki ustreza zahtevam uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (le izjemoma, če ni druge možnosti, zbiranje v nepretočni greznici, ki jo mora prazniti izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe na tem območju)
  za industrijsko odpadno vodo zbiranje in čiščenje v industrijski čistilni napravi, ki zagotavlja čiščenje industrijske odpadne vode tako, da mejne vrednosti emisij niso presežene

## Slide 12: UPORABA BLATA ZA GNOJILO V KMETIJSTVU
uporaba blata iz pretočne greznice in male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE ali uporaba komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice za gnojilo v kmetijstvu je skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08) prepovedana, razen za blato, ki:
  je oddano izvajalcu občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju, kjer nastaja, in je obdelano v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali
  nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu
 ne velja za blato iz industrijske čistilne naprave (čistilne naprave, v kateri se zagotavlja čiščenje ali predčiščenje industrijske odpadne vode)

## Slide 13: KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA
komunalna čistilna naprava: naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost
mala komunalna čistilna naprava: komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE
tipska mala komunalna čistilna naprava: je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (tipska MKČN)

## Slide 14: GREZNICA
nepretočna greznica: neprepusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode
pretočna greznica: objekt ali gradbeni proizvod za anaerobno čiščenje komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno čiščenje komunalne odpadne vode

## Slide 15: MKČN < 50 PE V AGLOMERACIJI
dovoljeno za posamezen objekt v aglomeraciji, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu manjše od 50 PE in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje in:
  se uporablja MKČN < 50 PE, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava
  se uporablja tipska MKČN, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za to aglomeracijo

## Slide 16: NEPRETOČNA GREZNICA V AGLOMERACIJI
dovoljeno za posamezen objekt v aglomeraciji, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu manjše od 50 PE in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje in:
  čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN < 50 PE ali tipski MKČN ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno) in
  nepretočna greznica ustreza naslednjim pogojem, da: (i) se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan, (ii) njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 10 m3, (iii) je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in (iv) njeno praznjenje zagotavlja izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

## Slide 17: MKČN < 50 PE ZUNAJ MEJA AGLOMERACIJ
dovoljeno čiščenje v:
  MKČN < 50 PE, ki zagotavlja čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo predpisanih mejnih, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava
  tipski MKČN, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da dosega učinek čiščenja 80 % glede na parameter KPK
  MKČN < 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6, filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5, sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom

## Slide 18: MKČN < 50 PE ZUNAJ MEJA AGLOMERACIJ
za nekatere objekte, tj. za enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena, je dovoljeno tudi čiščenje v:
  MKČN < 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica, zgrajena na licu mesta), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6, filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5, sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, hkrati pa so izpolnjeni predpisani pogoji glede dimenzioniranja in gradnje te pretočne greznice (predpisana dnevna količina odpadne vode, ki se upošteva pri dimenzioniranju, minimalna prostornina, trije prekati - prostornina prvega dosega približno polovico celotne prostornine, preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, zagotovljeno odzračevanje, ravnanje z blatom)

## Slide 19: PROIZVODNJA HRANE
posebna uredba se uporablja za proizvodnjo živil, v katerih potekajo naslednji procesi:
proizvodnja mesnih izdelkov z obdelavo in predelavo mesa, konzerviranje mesa in mesnih izdelkov, predelava rib, konzerviranje rib in obdelava rib, kakor so mariniranje in kuhalno mariniranje rib, prekajevanje ali pečenje rib vseh vrst, vključno z embaliranjem teh jedil, obdelava ali predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov, obdelava sadja, zelenjave in kmetijskih rastlin, kakor so pranje, lupljenje in prebiranje, proizvodnja in embaliranje trdnih in tekočih sadnih in zelenjavnih proizvodov (vključno z gobami), proizvodnja in embaliranje suhih ali globoko zamrznjenih proizvodov na pretežno sadni ali zelenjavni podlagi (vključno z gobami), proizvodnja in embaliranje pripravljene hrane za prehrano ljudi, proizvodnja krmil za domače živali, vključno s hranilnimi dodatki, obdelava živinske krme rastlinskega izvora vključno z mletjem ali proizvodnja krmil za hišne živali.

## Slide 20: PROIZVODNJA HRANE
posebna uredba se ne uporablja pri predelavi, obdelavi ali pripravi živil, če gre za:
pripravo in dostavo hrane v gostinstvu, proizvodnjo živil, pri kateri se ne uporabljajo živalske ali rastlinske surovine, proizvodnjo rastlinskih ali živalskih surovin v kmetijstvu, pri lovu in zakolu živali, proizvodnjo neživilskih proizvodov, kakor so mila, sveče, kozmetika, farmacevtski izdelki, proizvodnja želatine ali lepila iz živalskih kož in kosti, proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti, proizvodnjo pijač ali embaliranje živil, razen embaliranja živil na mestu predelave, obdelave in proizvodnje živil iz prejšnjega odstavka (v tem primeru se uporablja splošna emisijska uredba oz. ustrezna druga posebna uredba) ali
če povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega 15 m3/dan, letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3 in v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi iz priloge uredbe, letna količina ne presega letne količine za nevarne snovi, določene v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz naprav v vode in kanalizacijo (tj. če se proizvede manj kot 7,5 t živil ali krmil letno; v tem primeru se šteje za komunalno odpadno vodo).

## Slide 21: VPRAŠANJA
V primeru, da se kmetija odloči za ureditev lagune - kakšna upravna dovoljenja mora trenutno pridobiti
Glede na to, da laguna ne more biti sredi vasi - ali jo lahko uredijo v gozdu pod kmetijo (seveda prej očistijo zarast, niso v VVO)
Ali prav razumemo: kmetija je zgradila stanovanjsko hišo z gradbenim dovoljenjem npr. leta 1975, hiše niso kasneje nič prizidali ali povišali; hlev pa so nazadnje obnavljali npr. leta 2008. Imajo pretočno dvoprekatno greznico. Če je bila ta greznica skladna s takratno zakonodajo, jim ni treba hiteti z vgraditvijo MČN do 31.12.2021, ampak jo morajo nujno vgraditi, kadar bodo »dozidavali« stanovanjsko hišo
Kmetija je v postopku gradnje objekta za izletniški turizem na kmetiji- torej za do 60 gostov naenkrat. Odprto bodo imeli le ob koncih tedna (sobota in nedelja), seveda ne bo obiska vsak teden. Za laguno nimajo možnosti. Za kakšno MČN naj se odločijo in za kakšno kapaciteto? Ali v takšnem primeru tudi lahko zamešajo preostanek iz čistilne naprave v gnojevko? Prosimo za konkreten nasvet.

## Slide 22: VPRAŠANJA
Vse kaže, da bo večina kmetij morala vgraditi MČN. Ali bi lahko KGZS tokrat izvedla podoben servis, kot ga občasno izvede Zveza potrošnikov - skupinski nakup? Seveda ne dobesedno. Zbornica bi le zbrala ponudbe vseh slovenskih prodajalcev teh naprav različnih tipov in nato izbrala nekaj tipov, ki jih priporoča ter uredila skupinski popust za kmetije, ki pri prodajalcu do nekega fiksnega datuma naročijo napravo. Seveda so zemeljska dela strošek in izvedba vsake posamezne kmetije. Mislim, da bi bila to tudi dobra promocija Zbornice. Tako s strani delovanja v dobro kmeta, kot tudi skrbi za urejenost podeželja.
Kmetija ima hišo zgrajeno leta 1965 s takratnim gradbenim dovoljenjem. Ima dvoprekatno pretočno greznico. Kmetija lezi na VVO območju - robna parcela del, del pa je v VVO3. Zanima me kaj mora kmetija storiti – dograditi k greznici da bo zadovoljevala predpisom (tudi datumsko prosim - rok), oz. kaj je zanjo najbolj ekonomično glede na obstoječe stanje- laguna ne bi prišla v poštev zaradi brežine. Ali lahko taka hiša - gospodinjstvo, če ima živino, vse skupaj prečrpa v gnojnično jamo od hleva počaka 6 mesecev in to razprši kot gnojilo po travnikih in kaj v primeru, če živine nima?

## Slide 23: VPRAŠANJA
Kakšno usodo bo l. 2021 doživela dvoprekatna pretočna greznica, ki je bila zgrajena l. 2005 po predpisih iz tistega leta (zakonskih določilih za izdajo GD)?
Večina greznic na vaškem področju je eno ali dvoprekatnih pretočnih, zato so pričakovanja, da bo vse urejeno po l. 2021 nerealna in tudi ekonomsko neuresničljiva. Od leta 2017, ko je bil v tistem obdobju zadnji rok za ureditev greznic, se ni spremenilo nič!
Zakaj je »zašla« nepretočna greznica v Uredbo, če na terenu praktično ne obstaja, prav tako pa je iz ekonomskih in operativnih razlogov nevzdržna in neizvedljiva?
Dosti greznic na vasi tudi ni dosegljivih z motornim vozilom (tovornjakom) za praznjenje in odvoz blata, posamezniki pa tudi nimajo možnosti lastnega odvoza na ČN oziroma je oddaljenost prevelika; kako bodo reševali svoje težave?
Glede na dejstvi, da večina izven mestnih objektov nima možnosti za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in je ureditev MKČN oziroma čiščenja odpadnih voda precej drag ukrep, pride do znatne diskriminacije vaškega prebivalstva, ki je že tako dohodkovno v slabšem položaju; imate kakšne rešitve za to neenakopravnost in diskriminacijo vaškega življa?

## Slide 24
Hvala za pozornost